POP 26 – CURATIVO

| 1 – FINALIDADE: Realizar conduta padronizada e sequencial na execução de curativos em pacientes portadores de feridas de acordo com sua indicação. | Data elaboração: Abril/ 2024 |
| --- | --- |
| 2 – CONCEITO: Curativo é a aplicação local (em ferida, corte, machucado, incisão cirúrgica etc.) de antisséptico, medicamento e cobertura protetora para limpar, tratar, resguardar de agentes infecciosos, propiciar a cicatrização e a cura. |
| 3 – PRESCRIÇÃO E AVALIACAO: Enfermeiro ou médico. |
| 4 – EXECUTANTE: Auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. |
| 5 – INDICAÇÃO: Realizar limpeza; Promover hemostasia; Remover corpos estranhos; Reaproximar bordas separadas; Proteger a ferida contra contaminação e infecção; Realizar desbridamento autolítico, enzimático e mecânico; Realizar desbridamento instrumental (se o profissional for capacitado para tal); Reduzir o edema; Manter a umidade da superfície da lesão, absorvendo o exsudato com a manutenção das condições ideais no leito da ferida; Fornecer isolamento térmico; Promover a cicatrização da lesão; Preencher espaços mortos; Estimular o processo cicatricial; Reduzir a dor; Limitar a movimentação dos tecidos em torno da lesão; Oferecer conforto psicológico ao paciente. |
| 6 – INTRODUÇÃO A pele representa três camadas distintas: a) A epiderme, mais externa, responsável pela resistência e impermeabilidade da pele; b) A derme ou córion, que é a camada intermediária; c) A hipoderme, ou tecido conjuntivo subcutâneo, uma camada mais profunda localizada entre a pele e a musculatura, composta por tecido adiposo, que protege o organismo de traumas. Quando há uma lesão neste órgão, faz-se necessário a realização do curativo para o tratamento e reabilitação |
| 7 – MATERIAL: Bandeja; Kit para curativo estéril, composto pinças e abaixador de língua para auxpilio n aplicação da cobertura; Frasco de solução fisiológica 0,9% em temperatura ambiente; Agulha 40 x 12 mm; Pacotes de gaze estéril; Atadura de crepe de 6, 10, 15 ou 20 cm; Esparadrapo, fita microporosa e/ou fita crepe; Luvas de procedimentos e estéreis; Lâmina de bisturi nº 15 ou 23, se necessário; Tesoura; Bacia Estéril, se necessário; Sonda vesical de alívio nº 8 e nº12, se ferida cavitária; Seringa de 20ml, se necessário; Régua de papel descartável; Equipamento de Proteção Individual - EPI: máscara cirúrgica, óculos de proteção, luvas de procedimento e avental descartável; Saco plástico ou forro impermeável, se necessário; Lixeira para resíduo infectante; Biombo, se necessário. |
| 8 - DESCRIÇÃO DA TÉCNICA |
| Ação | Justificativa |
| Ler a prescrição do paciente; Realizar higienização das mãos com água e sabão; Separar uma bandeja para o procedimento; Fazer desinfecção da bandeja e/ou carrinho de curativo e/ou mesa auxiliar com gaze embebida em álcool 70%, unidirecional, repetindo o movimento três vezes e aguardar secagem espontânea; Separar o material para o procedimento, colocando-o na bandeja e/ou carrinho de curativo ou mesa auxiliar; Apresentar-se ao paciente e acompanhante; Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento, pedir sua autorização; Se for necessário realizar o registro fotográfico da lesão, solicitar por escrito a autorização do paciente; Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento; Promover privacidade, utilizando biombos, se necessário; Posicionar adequadamente o paciente para o procedimento; expor apenas a área a ser tratada Proteger a roupa de cama com um forro impermeável ou saco plástico sob a região do curativo, caso necessário. Em caso de lesão de MMII, utilizar a bacia sob a região a ser tratada; Organizar o material de modo a otimizar o procedimento, utilizando técnica asséptica; Colocar EPI padrão descrito anteriormente; Remover o curativo cuidadosamente, umedecendo a gaze ou cobertura primária com soro fisiológico a 0,9 % aquecido para facilitar a remoção; Desprezar a luva de procedimento; Remover a tampa protetora de soro fisiológico 0,9% e perfurar a borracha conectora com agulha 40x12, mantendo a agulha conectada; Calçar luva de procedimento e/ou estéril se necessário; Realizar a limpeza de pele perilesional e bordas, utilizando uma gaze úmida em soro fisiológico, com movimento de fricção suave; Realizar a limpeza da ferida, utilizando o jato de soro fisiológico a 0,9%, preferencialmente pré-aquecido (37º C), mantendo uma distância de aproximadamente de 10 cm da ferida; Avaliar a necessidade de desbridamento instrumental; Se necessário, utilizar a técnica de fricção com uma gaze umedecida em soro fisiológico para remoção de exsudato, esfacelo e/ou corpos estranhos do leito da ferida, com o cuidado de realizar movimentos suaves para não traumatizar o tecido neoformado; Na presença de tunelizações ou descolamentos, se necessário, utilizar a sonda de aspiração, acoplada a seringa, para facilitar a irrigação de soro fisiológico, bem como realizar mensuração da lesão; Secar somente a pele ao redor da ferida e bordas com gaze, mantendo o leito úmido; Realizar mensuração da ferida com régua de papel descartável e realizar registro fotográfico se necessário; Aplicar a cobertura prescrita com base nas características da ferida, considerando a manutenção das condições ideais para a cicatrização; Aplicar cobertura secundária se necessário, podendo ser utilizada gaze seca, compressas de algodão; Fixar com adesivo hipoalergênico, esparadrapo, ou atadura, ocluindo totalmente a cobertura secundária, considerando as condições da pele e a região anatômica da ferida; Retirar as luvas; Identificar o curativo com a data da realização e o profissional responsável pela execução; Desprezar o material utilizado nos locais apropriados; Realizar higienização das mãos com água e sabão conforme POP 02; Realizar anotação de enfermagem no prontuário do paciente. | 01 ao 05. Proporcionar procedimento seguro para o paciente. 06 ao 10. Proporcionar um acolhimento com escuta qualificada, atendimento ético e humanizado; 11 ao 35. Proporcionar procedimento seguro para paciente e profissional. |
| 9 - AVALIAÇÃO DA FERIDA O exame da ferida e da região perilesional inclui: localização, mensuração, identificação e mensuração de túneis/solapamentos, grau de lesão tecidual, exsudato, odor, dor, observação do leito da ferida, área perilesional e presença de infecção, conforme quadro abaixo: |
| ITENS | COMO AVALIAR | OBJETIVO/DESCRIÇÃO |
| LOCALIZAÇÃO DA FERIDA | Observação direta: MMII, MMSS, proeminência óssea; pés, mãos, abdome, perineal, perigenital, perianal, face, pescoço, tórax superior, oral, dorsal, entre outros. | .Permite obter dados sobre o fator causal da ferida, sobre os riscos em potencial para complicações e colabora para avaliação da terapia a ser adotada. |
| MENSURAÇÃO | *Traçar uma linha na maior extensão vertical e outra na maior extensão horizontal. *Multiplicar uma medida pela outra para obter a área em cm². -Pode-se realizar a medição das seguintes formas: * Medição linear simples – com régua descartável ou os materiais disponíveis; * Com decalque da ferida – colocar parte interna do acetato (parte transparente da embalagem das coberturas) ou dos pacotes de curativo sobre a ferida; desenhar o contorno da ferida com caneta para retroprojetor e posteriormente realizar a medição no decalque. -Profundidade – introduzir material estéril disponível (swab, sonda, cateter, seringa de 1ml sem agulha, espátula, entre outros) até a parte mais profunda da ferida, realizando a marcação no ponto mais próximo a borda e depois realizar a medida com a régua. | Mostra o tamanho da ferida, sua extensão. Pode ser: Linear – Quando inclui comprimento e largura. Bidimensional – quando inclui comprimento, largura e profundidade (CxLxP). |
| ÁREA PERI LESIONAL | Recomenda-se avaliar a área peri-lesional em torno de 4 cm da borda da ferida. Ela pode apresentar alterações como: maceração, hiperqueratose, enduração, alterações na coloração, sinais flogísticos (calor, rubor, edema e dor), dermatites e descamação. | As condições das bordas da ferida e pele peri-lesional são importantes para a resolução da ferida. |
| LEITO DA FERIDA | Sistema RYB (Red, Yellow, Black), vermelho, amarelo e preto: * Cor vermelha, brilhante, granular – tecido viável – tecido de granulação * Coloração amarelada ou esbranquiçada – presença de exsudato esfacelado e os tecidos são moles e desvitalizados; grande quantidade de material fibrótico e componentes de degradação celular. * Coloração preta – presença de necrose tecidual (tecido preto, cinza ou marrom), com formação de escaras espessa, exsudato purulento, material fibrótico e de degradação celular que favorecem a proliferação de microrganismos. No caso de presença de diferentes tipos de tecido ou cores no leito da ferida, classificar pela cor que apresenta situação mais crítica. | Permite identificar o estágio da cicatrização e/ou se existe alguma complicação. Classificar de acordo com a cor do tecido presente no leito. * Red: proteger o tecido de granulação, manter a umidade adequada no leito da ferida, evitar traumas e prevenir a infecção. * Yellow: limpar a ferida e fazer o desbridamento autolítico ou enzimático, que é a remoção de material necrótico, tecido desvitalizado, crostas, tecido infectado, hiperqueratose, corpos estranhos, entre outros com o objetivo de controlar a infecção. * Black: realizar desbridamento instrumental ou cirúrgico com a remoção de tecido necrótico. |
| TÚNEL/ SOLAPAMENTO | Introduzir sonda ou cateter na ferida; fazer varredura da área no sentido horário; identificar o ponto de maior descolamento tecidual (direção em horas), sendo a referência de 12 horas deverá estar no sentido cefálico; marcar na sonda o ponto mais próximo da borda; medir na régua o segmento marcado; registrar na ficha o tamanho (cm) e direção (H) da medida feita para comparação posterior. Exemplo: 2 cm em direção a 3 horas. | Túnel: Quando uma ferida tem canais se espalhando a partir da lesão central. Solapamentos: descolamento do tecido subjacente da pele íntegra devido à destruição tecidual. |
| EXSUDATO | Classificar o exsudato quanto a: Quantidade (parâmetro: 12 gazes = 100% do curativo): - Seco ou escasso (ferida seca ou com exsudato não mensurável); - Pouca - até 3 gazes (até 25% do curativo padrão saturado) - Moderada – 4 – 9 gazes (25 a 75% do curativo saturado); - Abundante – acima de 10 gazes (+ 75% do curativo saturado). Cor: Seroso (amarelado/transparente); sanguinolento (vermelho), serosanguinolento (amarelado com vestígios de vermelhos). Consistência: fluido, espesso, purulento. | O exsudato presente na ferida é variável conforme a fase da cicatrização e pode indicar complicações. |
| ODOR | Pode ser classificado de 2 formas: * Ausente, discreto e acentuado. * Indicador de Teler: (5) Sem odor; (4) Odor é detectado ao remover a cobertura; (3) Odor é evidente na exposição da cobertura; (2) Odor é evidente na distância de um braço do paciente; (1) Odor evidente ao entrar no quarto; (0) Odor é evidente ao entrar na residência. | A presença de odor poderá ser indicativa do seu estado de colonização ou infecção. |
| DOR | Caracterizar: *Dor aguda - de início recente e de provável duração limitada, havendo normalmente uma definição temporal e / ou causal; *Dor crônica: dor prolongada no tempo, normalmente com difícil identificação temporal e / ou causal, gerando sofrimento, podendo manifestar-se com várias características e gerar diversas situações patológicas; *Dor irruptiva: exacerbação transitória da dor, que surge sobre uma dor crônica controlada; *Dor incidental: repentina e agravada severamente em consequência do movimento ou procedimentos terapêuticos. Avaliar: Padrão/Ritmo da dor: Questionar se a dor é constante, intermitente ou breve, e ainda sobre a data e horário do seu início e quando foi o último episódio. Localização: pode ser utilizado um diagrama corpóreo, para que o paciente demonstre, assinalando em um desenho, as áreas dolorosas ou questionar o indivíduo sobre os locais do corpo que doem e realizar o registro descritivo ou assinalar no diagrama de localização. Intensidade: utilizar escala visual analógica. | Perceber se existe, como, quando e com que intensidade se torna fundamental no processo de avaliação e no processo de cicatrização / tratamento da ferida. É importante entender que dor é mais do que sensação; é uma experiência desagradável, individual, pessoal e subjetiva. |
| 11- ESCOLHA DA COBERTURA Após avaliação da ferida, o Enfermeiro ou Médico, deverão prescrever a cobertura adequada, conforme tabela apresentada em Anexo 1, que deverá ser seguida e modificada sempre que necessária após avaliação desses profissionais. |
| 12 - MODELO DE ANOTAÇÃO Realizado curativo oclusivo em dorso de pé direito, lesão apresentando bordas regulares, maceradas, medindo 10cm x 5cm x 3cm, leito apresentando esfacelo em grande quantidade exsudado, moderado de aspecto serossanguinolento, de consistência fluída, com odor discreto, paciente refere dor de média intensidade. Realizada limpeza com soro fisiológico à 0,9% em jato e utilizado Saf Gel, coberto com gazes e ataduras, procedimento sem intercorrências. Não esquecer de anotar tipo de curativo (oclusivo, compressivo, 3 pontas, aberto), localização da lesão (se mais de uma, anotar cada um separadamente), aspecto das bordasm mensuração CxLxP, descrição de leito (necrose, esfacelo, granulação, fibrina), aspectos e quantidade de exsudato (sanguinolento, serossanguinolento e seroso), consistência (fluido, espesso e purulento), descrição de odor. Descrever solução utilizada para limpeza e cobertura escolhida. |
| 13 – REFERÊNCIAS: BRUNNER / SUDDARTH. Tratado de enfermagem médico - cirúrgica.7ª edição. Editora Guanabara Koogan. cap.21: 358-359. FLORIANÓPOLIS. Prefeitura do Município. Protocolo de enfermagem, vol.6, Cuidado à pessoa com ferida. Florianópolis, 2019 HU, UniRio – EBSERH. Comissão de prevenção e tratamento de feridas. Procedimento Operacional Padrão. Código: POP ENF 8.2 Coberturas para feridas. Versão 1. Rio de Janeiro, 2018. LONDRINA. Prefeitura do Município. Autarquia Municipal de Saúde. Fitoterapia: protocolo/. Prefeitura do Município – 3. ed. – Londrina, Pr. 2012. 99. O HOSPITAL. Manual do ambiente hospitalar – 10ª edição. Editora Manual Real Ltda. cap.16: 190-196. |
| Elaboração Fernanda Soares de Amorim Barbosa COREN/SP: 521449 Adrielle Naiara Toneti COREN/SP: 398.919 | Revisão Maristela de Sousa COREN/SP: 418.985 | Aprovação Bruna Francielle Toneti COREN/ SP: 496.577 |

Anexo 1

| COBERTURA | BENEFÍCIOS | INDICAÇÃO | PRECAUÇÕES/ CONTRA INDICAÇÃO | FREQÊNCIA DE TROCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acido Graxo Essencial (AGE) Óleo vegetal composto por ácido linoleico, ácído caprílico, ácido cáprico, vitamina A, E e lecitina de soja. | -Mantém o meio úmido; -Promove angiogênese; -Acelera o processo de granulação tecidual; -Forma película protetora na pele; -Auxilia o desbridamento autolítico; -Pode ser usado em qualquer fase de cicatrização | -Prevenção de LPP; -Feridas com tecido de granulação | -Pode ocorrer Hipersensibilidade; - Feridas com necrose e /ou infecção | Trocar no máximo a cada 24 h ou sempre que o curativo secundário estiver saturado. |
| Bota de Unna Terapia compressiva - Bandagem inelástica não estéril impregnada com pasta de óxido de zinco. | -Exerce força de contensão no membro acometido. -Aumenta o fluxo venoso nos membros inferiores. -Promove fibrinólise e aumenta a pressão intersticial local. - Mantém o meio úmido necessário à cicatrização. | -Úlceras venosas de perna; -Edema linfático. | -Úlceras artérias e mistas (arterial+venosa); -Em casos de celulite (inchaço e eritema na área da ferida) e processo inflamatório intenso, pois a compressão aumentará a dor no local; -Pacientes com diabetes mellitus, pois há risco de diminuição da perfusão sanguínea no membro acometido. -Pacientes com hipersensibilidade á algum componente da fórmula. | -Troca a cada 7 dias. -Em caso de desconforto, vazamento de exsudato, sinais clínicos de infecção, dormência e latejamento dos dedos ou em caso de quaisquer outras irritações locais deve-se retirar a bandagem imediatamente. Importante: Aplicar a bandagem ao longo da perna, iniciando no pé e terminando na altura do joelho. -Orientar elevação do membro e repouso (principalmente antes da aplicação) durante o dia, movimentação de inclinação do pé (frente e para trás), retirada da bota caso apareça efeitos adversos |
| Colagenase | -Mantém o meio úmido; -Promove o desbridamento Enzimático suave. | - Feridas com tecido desvitalizado. | -Pacientes sensíveis às enzimas da fórmula. -Tecido de granulação. | Trocara a cada 24 horas Importante: -Promove desbridamento muito lento. -Aplicar gaze úmida com SF 0,9% sobre a colagenase. - Necessário proteger pele ao redor da ferida |
| Hidrocoloide | - Mantém o meio úmido; -Promove desbridamento autolítico; - Reduz o risco de infecção, pois atua como barreira térmica, microbiana e mecânica; -Reduz atrito. | -Prevenção ou tratamento de LPP não infectadas; -Feridas abertas e planas com pouca a moderada exsudação; -Feridas cirúrgicas limpas; -Barreira protetora de área perilesional e para efluentes de estomas. | Feridas muito exsudativas; -Feridas infectadas; -Feridas cavitárias; -Região sacra em caso de incontinência fecal e urinária; | Trocar no máximo a cada 7 dias, sempre que houver saturação da cobertura ou o curativo descolar. Importante: Fixar a 1 ou 2 cm da borda, diminuindo assim a área de extravasamento de exsudato. |
| Hidrogel Pode estar associado à Alginato. Composição: gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose. | -Mantém o meio úmido; -Promove o desbridamento autolítico. | -Feridas secas ou pouco exsudativas; -Tecidos desvitalizados em feridas abertas; -Áreas doadoras de pele; -Queimaduras de 1º e 2º graus; - Desbridamento leve de necrose de liquefação (esfacelo) e de necrose de coagulação (escara). | -Feridas secas ou pouco exsudativas; -Tecidos desvitalizados em feridas abertas; -Áreas doadoras de pele; -Queimaduras de 1º e 2º graus; - Desbridamento leve de necrose de liquefação (esfacelo) e de necrose de coagulação (escara). | -Feridas secas ou pouco exsudativas; -Tecidos desvitalizados em feridas abertas; -Áreas doadoras de pele; -Queimaduras de 1º e 2º graus; - Desbridamento leve de necrose de liquefação (esfacelo) e de necrose de coagulação (escara). |
| Sulfadiazina de Prata 1% Composição: Sulfadiazina de prata 1% miconizada 10g | -Valido por 24 meses. -Fácil aplicação | -Feridas com grande potencial de infecção e risco de evolução para infecção generalizada; -Queimaduras; -Úlceras de perna, escaras de decúbito; -Feridas cirúrgicas. | -Uso por gestantes no final da gestação, em crianças prematuras e recém-natos nos dois primeiros meses de vida; -Pacientes alérgicos às sulfas e aos demais componentes da formulação | Feridas secas ou pouco exsudativas: troca em até 24 horas. -Feridas de muito exsudato: troca até 12h |